## Slide 1
①空気って？
空気中に窒素が多いから安心
空気の成分 | 体積比（％）
窒素 N2 | 78.08
酸素 O2 | 20.9
アルゴン Ar | 0.93
二酸化炭素 CO2 | 0.039
ネオン，ヘリウム等 | 0.051
水蒸気は１～４％と場所や時間によって大きく変動するため，一般的に地球大気の組成は水蒸気の影響を除いた「乾燥大気」での組成で表される。乾燥した空気1 Lの重さは，セ氏0度，1気圧のときに1.293 gとなる。
現在の空気の組成（窒素：酸素＝４：１）は，地球上に植物が現れ光合成によって酸素が著しく増えたことによるものと考えられています。そして近年，二酸化炭素の構成比が著しく増えているのは，人間の活動の活発化の結果です。
空気が酸素ばかりなら･･･すぐものが燃えたり，爆発したりしてしまうよ！
空気中の窒素は基本的に窒素分子の形で存在して，酸素と違って自然界
ではほとんど他の物質と反応を示さず，安定した物質です。
※出典：国際標準大気 1975,2011

## Slide 2
人間は１日に約15ｍ３の空気を呼吸（体重50Kgの人）して生活している。肺に取り込まれた空気（酸素）は，肺胞から吸収され，血液に入り，体の隅々まで流れていき利用されています。こうして毎日，体内に大量の空気を取り入れて生活している私たちにとって，「空気の質」というのは，健康に大きな影響を与える存在です。
１回当たりの
平均換気量
0.5L
１日の呼吸回数 ２８，８００回 （20回／１分間）
人は１日にどれくらいの空気を吸うの
＊空気の質を悪くするものは？
１．室内の空気環境
二酸化炭素，一酸化炭素，二酸化窒素，揮発性有機化合物，ダニ
２．屋外の空気環境
花粉，黄砂，浮遊粒子状物質（SPM)

## Slide 3
②室内の空気環境
近年，建築様式が大きく変わり，コンクリート建物が増え，サッシの使用等により断熱性の向上し，気密性の高い建物になっている。また，洋風化がすすみ，畳はフローリングに，壁は土などの自然素材のものではなく，合板・ビニールクロス等の化学物質材料を利用したものとなっている。密閉された室内の空気は人の活動や化学物質材料の利用に伴い，屋外の空気に比べ，一酸化炭素・二酸化炭素・化学物質などの汚染物質が室外に排出されにくく，高濃度になりやすい。
空気の質の悪化は住環境の変化も大きな要因
＜昔の家＞
＜今の家＞

## Slide 4
二酸化炭素（CO2)
二酸化炭素は環境中にごくありふれた物質で，その有毒性が問題となることはまずない。しかし，二酸化炭素濃度が極めて高くなると，問題を起こすこともある。
一方，人がストレスや疲労で，呼吸（換気）をし過ぎたり，呼吸が速くなり過ぎたりして，人の血液中の二酸化炭素濃度が異常に低くなることがある。これを過呼吸，あるいは過換気症候群（過呼吸症候群）と呼びます。
気体は炭酸ガス，固体はドライアイス，水溶液は炭酸，炭酸水
＜北川式ガス検知器＞
メモリを読み取る
＜CO2ガス検知管＞

## Slide 5
換 気
二酸化炭素の増減で換気の状況をみる 1500ppm(0.15%)を超えたら換気をしよう！
＜基準＞1500ppm以下（学校環境衛生基準） 参考 ①建築物衛生管理基準では1000ppm以下（8000m2以上の校舎）。
②換気回数としては，幼稚園，小学校で約2.2回，中学校で約3回，高等 学校は約4.4回以上必要といわれている。
換気は，室内の二酸化炭素や湿気・臭い・化学物質を排出し，室内の空気を清潔に保つとともに，新鮮な空気を常に確保ために必要です。
換気回数が１回/ｈの場合，室内の空気は１時間で１回入れ替わることから，換気の方法としては休み時間を利用して窓を大きく開けることが必要になる。

## Slide 6
換気を悪くする例
欄間やドアのガラリへの目張りはだめ
遮光・通風のための欄間やドアのガラリに目張りしてあるケースや換気扇の前にカーテンやブラインドで覆ってしまっている様子を時々見かけますが，換気をできなくしてしまいますのでやめましょう。

## Slide 7
一酸化炭素（CO)
燃焼器具の不完全燃焼で発生するため， 暖房器具のフィルター等の清掃が必要！
一酸化炭素（CO）中毒は，燃焼器具の不完全燃焼で発生したCOを含んだ空気を呼吸した場合に起こる健康影響。COは無色，無味，無臭の気体で，空気中に拡散した場合に気付き難い。人の血液中で酸素を運ぶヘモグロビンとの結合力が酸素の約250倍も強い気体のため，少量を吸引してもヘモグロビンとCOが結合してCOヘモグロビンとなり，血液の酸素運搬能力が著しく低下し，酸素不足で窒息を起こすなど非常に危険です。
空気中の 一酸化炭素濃度 | 吸入時間と中毒症状
０．０２％ | ２～３時間で前頭部に軽度の頭痛
０．０４％ | １～２時間で前頭痛・吐き気，2.5～3.5時間で後頭痛
０．０８％ | 45分間で頭痛・めまい・吐き気・けいれん， ２時間で失神
０．１６％ | 20分間で頭痛・めまい・吐き気，２時間で死亡
０．３２％ | ５～10分間で頭痛・めまい，３０分で死亡
０．６４％ | １～２分間で頭痛・めまい，１５～３０分で死亡
１．２８％ | １～３分間で死亡
＜注意＞ FF式の暖房機器であっても排気ガスが室内に漏れ出す，外から 環流することがあるため注意が必要です。

## Slide 8
MODEL:4150による連続測定
ストーブ停止
窓閉
窓を一部開
ストｰブ点火
換気を行わないと減っていかない
二酸化窒素（NO2)
都市ガス，プロパン，電気（ヒーター）であろうが，高温（燃焼等）であれば大気中の窒素と反応して発生し大気汚染の元ともなるので注意する
Ａ：大気汚染に係る環境基準 １時間値の１日平均値が 0.04ppm～0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下 であること
Ｂ：学校環境衛生基準
燃焼器具を使用している教室について検査を実施し，その基準は 0.06 ppm 以下 が望ましい
＊参考
窒素の酸素化合物NOx（ノックス）と呼ばれ，主に自動車などの排気ガスに含まれている。 これらは硝酸などと同じく酸性を示し，酸性雨の原因になる。

## Slide 9
揮発性有機化合物（VOC)
大気中の揮発性有機化合物は光化学オキシダントの発生要因となり，室内空気では，汚染源の一つとして，家屋など建物の建設や家具製造に利用される接着剤や塗料などに含まれるホルムアルデヒド等の有機溶剤，木材を昆虫やシロアリなどの食害から守る防腐剤等から発生するものがあり，家の高気密化・高断熱化が進んで，化学物質による空気汚染（シックハウス症候群等）が起こりやすくなっている。
常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称でシックハウス症候群，光化学オキシダントの原因
国土交通省H・Pより

## Slide 10
ダニ
温度や湿度が高いと細菌，カビ，ダニが繁殖しやすくなる
ダニが原因と思われる喘息の発症，増悪の調査で，ダニ数が１㎡当たり100匹以下になると発作はほとんどでず，少なくなるということが分かってきたため，換気の見直しや増悪因子除去といった環境整備を見直し，一番最初に行うことが望ましい。
＊週に3回程，掃除機をかけるといいよ！
ダニが好む環境は？
①温度 25～20℃
②湿度 60％以上
③栄養 人のフケやアカ，カビ，食べこぼし等
④場所 湿気を適度に含む，畳，布団，じゅうたん等

## Slide 11
③屋外の空気環境
・花粉
・黄砂
・浮遊粒子状物（SPM)
・光化学オキシダント
・受動喫煙とPM2.5

## Slide 12
花 粉
参考 環境省花粉観測システム （はなこさん） http://kafun.taiki.go.jp/
帽子をかぶり髪に花粉がつかないようにする
普通のメガネでも目に入る花粉を1/3に減らせる
花粉のつきにくい素材の服の着用
マスクは効果的で普通のガーゼでも60％カットでき，専用マスクなら90％以上減らせる
外に干した洗濯物や布団はよく払って取り込む
＜花粉症の発症時期＞
・樹木花粉期（2～4月）
スギ，ヒノキ，ハンノキ，
シラカバ
・イネ科花粉期（5～6月）
カモガヤ，スズメノカタピラ
・キク科花粉期（9～10月） ブタクサ，ヨモギ，カナムグラ
スギ花粉の粒径はおよそ30μｍ
花粉情報等を有効活用しよう！

## Slide 13
黄砂と浮遊粒子状物質
＜黄砂で霞む大分市街地＞
偏西風に乗って海を渡ってくるものと車（ディーゼル車等）や工場から出る国内で発生するものがある
環境省大気汚染物質広域監視システム http://soramame.taiki.go.jp/ 環境省黄砂飛来情報（ライダー黄砂） http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/
＜SPRINTARS 大気汚染粒子・黄砂予測動画より＞

## Slide 14
浮遊粒子状物質 （ＳＰＭ)
直径が10㎛以下
2.5㎛以下
SPMとは，大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が10μｍ（1μｍは1ｍの100万分の1）以下のものをいい，微小なため大気中に長期間滞留し，肺や気管などに沈着して，呼吸器に影響を及ぼす。また，ＰＭ2.5とは，直径2.5μm以下のものことで，通常のＳＰＭよりも肺の深部まで入り込むため，ぜん息や気管支炎を起こす確率が高い。
浮遊粒子状物質（SPM）
ばいじん，粉じん，排気微粒子（ＤEＰ）
ＳＰＭには，工場などから排出されるばいじんや粉じん，ディーゼル車の排出ガス中に含まれる黒煙など人為的発生源によるものと，土壌の飛散など自然発生源によるものがある。特に，ディーゼル機関からの排気微粒子（ＤＥＰ）については健康影響などへの早急な対策が求められている。
デジタル粉塵計での測定

## Slide 15
環境省大気汚染物質広域監視システム
そらまめ君
大気汚染物質１２物質と気象観測項目４項目を表示
略称 |  | SO2 | NO | NO2 | OX | NMHC | SPM | PM2.5 | WD,WS
物質名 |  | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント | 非メタン炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向・風速
単位 |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s
濃度と表示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2m/s未満（静穏）
 |  |  | 0.000～0.050 | 0.000～0.020 | 0.000～0.020 | 0.00～0.09 | 0.000～0.050 | ～5 | 0.2～3.9
 |  | 0.021～0.040 | 0.051～0.100 | 0.021～0.040 | 0.021～0.040 | 0.10～0.19 | 0.051～0.100 | 6～10 | 4.0～6.9
 |  | 0.041～0.100 | 0.101～0.200 | 0.041～0.060 | 0.041～0.060 | 0.20～0.31 | 0.101～0.200 | 11～15 | 7.0～9.9
 |  | 0.101～0.120 | 0.201～0.400 | 0.061～0.100 | 0.061～0.119 | 0.32～0.50 | 0.201～0.400 | 16～25 | 10.0～12.9
 |  | 0.121～0.150 | 0.401～0.600 | 0.101～0.200 | 0.120～0.239 | 0.51～1.00 | 0.401～0.600 | 26～35 | 
 |  | 0.151ppm 以上 | 0.601ppm 以上 | 0.201ppm 以上 | 0.240ppm 以上 | 1.01ppmC 以上 | 0.601mg/m3 以上 | 36μg/m3 以上 | 0.000～0.020
注意報 | 注意報 光化学オキシダント濃度の１時間値が0.12ppm以上で，気象条件からみて，その状態が継続すると認められる場合に，大気汚染防止法第２３条第１項の規定により都道府県知事等が発令
警報 | 各都道府県等が独自に要綱等で定めているもので，一般的には，光化学オキシダント濃度の１時間値が0.24ppm以上で，気象条件からみて，その状態が継続すると認められる場合に，都道府県知事等が発令
参考：光化学オキシダント注意報、警報の発令基準

## Slide 16: 受動喫煙がもたらすPM2.5の危険性
普通，室内には土ぼこりはほぼ存在せず，喫煙室内とその周辺の汚染物質の大半は喫煙由来のPM2.5です。粒径が小さいために鼻腔で捕捉されず気管から気管支へと侵入し，肺胞まで到達して，心肺疾患のある人では，重篤化につながり，一般の人では呼吸器に深刻な悪影響があります。
タバコの煙も典型的なPM2.5
Chart: 
| 喫煙 | その他
COPDの原因 | 90 | 10
＜慢性閉塞性肺疾患（COPD）の原因は･･･＞
その他
10％
喫煙
90％