## Slide 1: 考えてみよう！
【ブレインストーミングのテーマ】
快適な学習や作業が行える
部屋の条件について

## Slide 2
温熱条件の至適範囲
私たちは，三つの条件の組み合わせにより暑さ寒さを感じていますが，
さて，３つの条件とは何でしょうか？
温熱条件の至適範囲（活動するのに最も適した範囲）
＊個人差がある
湿度
気流
気温
30％～80％
10度以上30度以下
0.5m/秒以下
望ましい範囲とは？

## Slide 3
温熱条件の至適範囲
Q 温熱条件の至適範囲を維持することで
身体にどのような利点があるでしょうか？
スポーツなどでは記録の
維持や向上につながりやすい
学習や作業の能率を向上しやすい
・体温を無理なく一定に保つことができる
・体調を良好な状態に保ちやすい
Q 次に，温熱条件の至適範囲を維持することで
活動面においてどのような利点があるでしょうか？

## Slide 4
温熱条件の至適範囲
活動する場所の明るさを調節する
温熱条件以外に快適に学習や作業を進めるには，
どのような事に注意する必要があるでしょうか？
Q どのような調節が必要ですか？
細かい作業を行うとき
・手元を明るくする
(手元に照明器具を置く)
・光源と自分の位置
細かい作業でないとき
・窓からの採光を
カーテンなどで調節する
部屋の大きさにあった適切な照度を確保する