## Slide 1
①水って？
地球は表面の3分の2が水に覆われていて，まさに「水の惑星」という表現がぴったりです。でも，地球表面にある水の97％は海水で，海水は飲料水にも生活水にも全く適していないため，残りの３％の水に地球上の７１億人の人間や他の生物が頼っているといえます。
この3％の水も水蒸気や，地下水，南極や北極の氷や雪など，すぐに使用できない状態にあり，これを差し引くと，人が直接使用できる水は，全体のたったの0.0001％となります。地球上のすべての生物と分かちあって水を共有するということになると，人間が使える水はもっともっと少ないことになります。
人が生命を維持するのに必要不可欠なもの

## Slide 2
水の特質
固体（氷）
液体（水）
気体（水蒸気）
普段は液体としての水，摂氏0度以下に冷やされた時に氷という固体になり，逆に水に熱を加えると，通常摂氏100度で沸騰して気体になる
＜水の特性＞
①氷になると体積が増える 同じ重さの氷の体積は、水の1.09倍で密度が小さくなるため水に浮く
②沸点が高い
③比熱が高い
④物質を良く溶かす
＊水の融点と沸点が０℃と１００℃というきりのいい値なのは，氷の 融解温度と湯の沸騰温度を基準として摂氏の目盛りを定義したため

## Slide 3
硬い水、軟らかい水って？
＜水の硬度を比較してみよう？＞
①水道水
東京の水道水の硬度は60mg/l前後，みなさんが住んでいる地域は？
②ミネラルウオーター
市販されている水の硬度には違いがあります
実際に飲み比べるてみると？ 引き締まった味？ 優しい味？
水にはCa，Na，K，Mg等のミネラル成分（鉱物質）が溶け込んでいて，こうしたミネラル分が多く含まれると水の味は硬く感じられ，少ないと軟らかく感じられます。
「硬度」とは，水の硬さを科学的に算出した数値です。ミネラルの主成分であるCaとMgの量で決められており，一般に，水1000ml中に含まれるCaとMgの量が100mg以下を軟水，101mg～300mgを中硬水，301mg以上を硬水といいます。
硬度＝（カルシウム量mg/l×2.5）＋（マグネシウム量mg/l×4）
＊日本の地下水は地下にとどまっている期間が短く，地中のミネラル分の影響が少ないため軟水が多く， 逆にヨーロッパなどの大陸の水は石灰岩が多い上に，地下の滞留期間が長いためミネラルが溶けすぎ てしまい硬水となる。ヨーロッパでは硬度200～300以上という水もあり，軟水になれている日本人 はお腹を壊して下痢をしてしまうこともある。

## Slide 4
②ミネラルウォーターって？
ミネラル（無機物）を多く含んだ飲料水ではなく，容器に入った飲料水のうち地下水を原水とするもの
注意！
水道水よりも水質基準がゆるく，水質検査間隔などの規制もゆるい。 これは飲料のみの用途を想定しているためで，日常生活で料理などに使用するのは 基準の想定外である。安全性という点では，日本の水道水より劣っている。
・ナチュラルウォーター ナチュラルミネラルウォーター 原水の成分に無機塩添加などの調整を行って いないもの
・ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし， 品質を安定させるためにミネラル調整，ばっ 気，複数の原水を混合したもの
・飲用水・ボトルドウォーター
原水が地下水でないもの
食品衛生法で定められている水質基準項目は１８項目

## Slide 5
③水道水って？
ダム湖
ダム
取水
取水場
浄水場
水道法により衛生的に管理された安全な水
蛇口
受水槽
学校では日常点検で毎日残留塩素濃度（0.1mg/L以上）を計ってるよ！
日本は，世界でも珍しく，問題なく，水道水が飲める国です！

## Slide 6
水道水の水源と基準
水質は、法令に基づく水質基準項目（50項目）＋残留塩素濃度（毎日：0.1mg/L以上）
及び水質管理目標設定項目（24項目）を検査
水道水源の種別（平成23年度）
（上水道＋用水供給事業の合計：公益社団法人日本水郷協会資料より）
年間取水量 157.3億ｍ３
（100％）
都市の水道はダム貯留水や河川水等 への依存度が高くなってきている

## Slide 7
なぜ安全なの？
水道水の安全性を確認するために，定期的に原水や浄水だけではなく，家庭の給水栓（じゃ口）からも水道水を採水し，水道法で義務付けられている水質基準項目（５０項目）のほか，残留塩素濃度（0.1mg/L以上）及び水質管理目標設定項目（２７項目，農薬類の検物質を含めて１２８物質），その他，水質管理等に必要な項目として３０～４０項目以上の水質検査（水道事業体によって異なる）を行って管理しているから。
水道水が安心して飲める国は世界でも僅か，日本の水道水はトップレベルの安全な飲料水

## Slide 8
衛生的に管理って
塩素消毒導入と上水道の普及により急速に改善

## Slide 9
④おいしい水って?
不純物を含まない「純水」や蒸留水は，味の点からすると湯ざましと同じようにおいしくありません。天然ミネラル水はミネラル（鉱物分）が溶け込んでいて，これが“おいしさ”を感じさせています。
・厚生労働省の調査結果によると
①蒸発残留物（ミネラル）：30～200mg/l
②硬度：10～100mg/l
③遊離炭酸：3～30mg/l
④過マンガン酸カリウム消費量：3以下
⑤臭気度：3以下
⑥残留塩素：0.4mg/l以下
⑦水温：最高20度以下
がおいしい水といえるそうです。 （味は個人の嗜好により違いがあります）
水はもともと無味無臭

## Slide 10
おいしい水の追求
水道水中には，水道法の水質基準値以下だが，有害物質やおいしさを阻害する成分が含まれていることがある。 ①有害成分
・トリハロメタン 消毒副生成物
・トリクロロエチレン 洗浄剤の成分
・シマジン（農薬）林野、ゴルフ場等で使用される除草剤の一種
②おいしさを阻害する成分
・カビ臭（2メチルイソボルネオール，ジェオスミン） 湖沼や河川に繁殖する藻類が発生源
・カルキ臭（残留塩素，トリクロラミン）
おいしさを阻害する成分って？
かび臭いにおいや，浄水場で塩素を使うことによってできるトリハロメタンなどを取り除き，より安全で良質な水をつくるために，これまでの浄水処理方法にオゾンと粒状活性炭による処理工程を加えたもの
高度浄水処理で除去
カ ビ 臭
カ
ル
キ 臭
トリハロメタン
トリクロロエチレン
シマジン

## Slide 11
冷水機
ウオータークーラーは正しく使おう！
１．日常点検で残留塩素濃度が0.1以上 あるか確認する。
２．自動洗浄装置付き以外の機種では， 毎日使用開始前に5分間ほど水を流 し，冷却タンク内の水を入れ替える。
３．浄水機能がある場合は定期的にフィ ルター交換が必要。
４．毎月１回は冷却タンクの洗浄をする。 タンク内に鉄さび等がたまりノズルから 赤水が出てくることもある。
５．定期的（年１回）に細菌検査を行う。 ６．長期間使わないときはタンクの水抜 きをする。

## Slide 12
⑤人の身体と水
代謝水
300ml
＜入る水＞
約60％
食物
800ml
尿と便
1.4L
飲料水 1.2L
呼吸と発汗
900ml
＜出る水＞
人の体の約60％を水が占めている
＜体内の水分が失われると＞
・体重の約1～2％不足
のどの渇き，食欲がなくなる などの不快感
・体重の約4～6％不足
頭痛，眠気，よろめき，脱力
感に襲われ，情緒も不安定
・体重の約10％の不足 筋肉の痙攣を引き起こし，循 環不全，腎不全
・それ以上
意識が失われ，20％の不足で 死に至るという報告
脱水症状とは，体から排出される水分量が増えたり，摂取する水分量の不足によって体内の水分が減り，正常値（成人では体重の約60％，小児では体重の約80％）以下に減少した状態のことをいう。

## Slide 13
腎臓の機能と水
水を飲むとむくむ？
1日に最低でも500ミリリットルのおしっこが出ないと，不要な物質が体内にたまり，命が危険な状態になる。
むくみは腎臓の機能が低下して，体内の水が外へ出ていかない時に起こり，余分な水が排泄されず、溜まってしまうことで体がむくむ。正常な人は，不必要な水は体外に排出されるため，水を飲んでむくむということはない。
＊正常な人も注意しよう！
①過労やストレスで腎臓の機能が低下
②普段の食生活でナトリウムを摂りすぎる
③寝る直前に，たくさんの水を飲む

## Slide 14
下痢をしたときは水を飲まない方がいい？
大腸の機能と水
Pu
下痢をしたときは，大腸で水分の再吸収が行われなくなり，水がどんどん体外に排出されていくため，水を補わないと脱水症状になり，体の他の機能まで低下してしまう。
ただし，冷たい水をいっぺんに飲むと体温が下がり，腸のはたらきが鈍ってしまうので，常温の水を少しずつ補給することが大切となる。

## Slide 15
人は運動をすると体温が上昇しますが，これを発汗することで下げるというメカニ
ズムを持っています。
運動を続けていると，体温が上
がって，それに伴ってどんどん 体内の水分も汗として失われて いきます。これを長時間続ける と体内の水分が不足し，心拍数 が上昇して，体力の消耗が激し くなることから，運動の合間に 適度な水分を補給することは，疲労の防止になり，運動機能の低下を防ぐのに役立ちます。
運動と水
運動中にはこまめな水分補給を

## Slide 16
経口補水液とスポーツ飲料
脱水では，水分だけでなく電解質（NaCl＝塩分，K＝カリウム）も失われます。こうした脱水状態に陥った時，水だけを補給しても電解質を補うことは出来ません。
経口補水液には，数種類の電解質とブドウ糖などが含まれています。重要な電解質であるNaイオンは，適度のブドウ糖がある方が身体に取り込まれやすくなるためで，経口補水液は，その比率がちょうど良いバランスで作られているため，吸収に優れています。
厚生労働省と日本体育協会が熱中症予防に推奨するNa含有量は80mg／100ml

## Slide 17
気をつけよう！塩分の摂りすぎ
・5時間，蒸し暑い部屋で普段通りの生活をした時，汗をか いて出て行く塩分は ２ｇ 程度
・2時間程度，サッカーなど激しい運動をした時，体外に出 ていく塩分は １０ｇ 程度
□大量の汗をかく時
塩分の補給が大切
□日常生活では
塩分は食事等で十分，こまめな水分補給が大切
※日本人の1日平均塩分摂取量は「10.7ｇ」，一日2～3gあれば塩分は十分なことか ら，塩分を取りすぎると高血圧や腎臓病などの危険が高まることがある。
特に高齢者の方はあまり大汗はかかないことからも注意が必要です。
間違った熱中症対策
Notes: ①汗をかくと体の塩分が失われる
②だから水分には塩を入れて恒に補給する
③塩飴や梅干しを食べて塩分を補給しなければならない
ということで、例えば、
・梅干しを1日3個たべる
・夏は意識的にみそ汁も塩味を増やす
・水分には塩を入れる
は間違っています。
塩分補給を意識するのは「大量の汗をかく時」だけです。