## Slide 1
明るさ，まぶしさって
・光に照らされた物体の明るさを照度
・光源が送り出す光の量（光源の明るさ）を光度
・面光源を見たときのまぶしさ（グレア）を輝度
＊ルーメンは光源が放つ光の明るさを示す単位で照明器具の明るさ を比較する時に使う。 ＊ルクスは光で照らされている面の明るさを示す単位で「照度」と いう指標で，光源によって照らされた場所の明るさ。

## Slide 2
発光面
光度（光の強さ） 単位立体角あたりの光束
輝度（発光面の輝き） 単位面積あたりの光度
照度（照射面の明るさ） 単位面積当たりに入射する光束
光束（光の量）
ルーメン（lm）
カンデラ（cd）
ルクス（lx）
カンデラ（cd/㎡）
照度，輝度，光度の関係は
＜ルクス値の目安＞
・月あかり １ルクス ・ろうそく １０ルクス ・街灯 50～100ルクス ・日の出、日没の頃 300ルクス ・蛍光灯照明の事務所
400～500ルクス ・コンビニ店内
1000ルクス超 ・窓際 2000ルクス超
ルーメンやルクスは，あくまで人間の目が感じる明るさを数字で表したもので，照明器具の使用状態や部屋の大きさなど様々な条件で変化する。照明器具が劣化していなくても，表面にホコリが付着して汚れていると，光が遮られて暗く感じ，こうした状態では，照明器具のルーメンや，その照明器具で照らされる部分のルクスも減る。

## Slide 3: どうやって測定するの
まぶしさの例（カーテン等の利用が望ましい）
まぶしさ 教室内の悪いと思われる児童生徒の席に座って状況を確認する。また，視線の近くに輝きの強い窓や光源がないか，直射日光や反射光について確認する。 （特に黒板の外側１５°以内の範囲の光源に特に注意）
ANA-F11（一般型A級） ＪＩＳ Ｃ１６０９：１９９３
ANA-F10（一般型AA級） JIS C1609-1:2006
・黒 板 板上９カ所の垂直面照度を測定 ・教 室 室内９カ所に最も近い児童生徒の机上で測定
照度は、JIS C1609に適合する照度計を使って

## Slide 4: 照度とまぶしさの基準は
・黒 板 ９カ所の垂直面照度を測定し，その最大照 度，最小照度で示す。 ・教 室 ９カ所に最も近い児童生徒の机上で測定し， その最大照度，最小照度で示す。 ・照度比（最大照度：最小照度）
この比は１０：１を超えないこととし，や むを得ない場合でも２０：１を超えないこと。
・まぶしさ（グレア） 見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。 （黒板の外側１５°以内の範囲の光源に特に注意する。）
・コンピュータ室等 机上の照度は５００～１０００ルクスを確保 するとともに画面にも反射や影がないこと。
教 室
黒 板
３０ｃｍ
１０ｃｍ
１ｍ
１ｍ
一般型A級以上の照度計での測定が望ましい
教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は，300ルクス。
また，教室及び黒板の照度は500ルクス以上が望ましい。

## Slide 5
明るさの調整
＜照度について＞
①照明器具の清掃
②暗くなったり，消えた光源（蛍光灯等）の取り替え
③窓の内外の状況の確認
④増灯する ＜まぶしさについて＞
①光源が直接目に入らない ようにする
②直射日光が入る場合は， カーテン等で防ぐ
③まぶしさをおこす光沢面はつや消しにするか， 原因となる光源や窓を覆う
④テレビやコンピュータのディスプレイの明る さの調整と画面に映ずる窓，光源を覆う
カーテンの活用

## Slide 6
明るさと健康
・視力の低下や近視，ドライアイ
明るさが足りない場合やテレビ（パソコン） 画面を見続けると凝視になりがちになり， まばたきの回数が減り，眼球を保護してい る涙液が減った状態が続くと，ドライアイ になりやすく，また，視力も低下し，近視 にもなりやすくなる。なお，端末画面の明るさは，目の 疲れ具合に影響が大きいので要注意。画面が明る過ぎた り，画面に室内の照明が映り込むことには注意が必要。
・光誘発性けいれん
アニメ等で間歇（かんけつ）光刺激下（光の点滅＊）において 光過敏性のある人に痙攣発作が引き起こされることがある。
明るければすべてＯＫというものではない･･･
＊ 周波数や色など誘発しやすい特殊な条件が必要だが，予防法としては 部屋を明るくして，テレビ塔は離れて見ることと。また見過ぎに注意!